## Slide 1: Computer systems 2016 -2017 Architectuur
Notes: INTRO
---------
Mindmap (xmind)
Technologie vroeger en nu (Examen enkel nu)
Algemeen beeld is belangrijk. (bijvoorbeeld: wat is sneller dan …)
Vergelijken van verschillende computersystemen (wie heeft wat nodig/ nood koppelen aan eigenschappen …)
ZELFSTUDIE !!

## Slide 2: Computer systems – Architectuur
Computersystemen
Busarchitectuur van de computer
Architectuur van de microprocessor
Geheugen
Opslagmedia
Beeld
Randapparatuur

## Slide 3: Computer systems – Architectuur Computersystemen
Supercomputer: Multiprocessorsystemen (100-100’en) geoptimaliseerd voor het verwerken van zeer zware rekenbewerkingen (Cray, IBM).
Mainframe: Optimalisatie naar dataverkeer, betrouwbaarheid en zeer veel gebruikers (IBM met z/OS)
Server: Verlenen diensten (services) aan andere computers (clients), vaak multiprocessor.
Workstation: CAD/CAM, 3D- en grafish ontwerpen, beeldbewerking en virtualisatie, vaal dual-processor

## Slide 4
Desktop: Voor dagdagelijks gebruik, uniprocessor (standaardpc’s, gaming pc’s, entertainment pc’s, home servers en thin clients)
Laptop: Zuinigere processoren en lichtere grafische processoren om zo de koeling en de batterijduur te optimaliseren.
Subnotebook en ultrabook: kleinere en lichtere variant.
Netbook: kleinere variant met ARM-processor
Mobiel: Zeer draagbaar en gebaseerd op een aanraakscherm
Computer systems – Architectuur Computersystemen

## Slide 5: Computer systems – Architectuur
Busarchitectuur van de computer
Architectuur van de microprocessor
Geheugen
Opslagmedia
Beeld
Randapparatuur

## Slide 6: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 7: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
  Het moederbord
  Bussen algemeen
  Systeem bus & DIB
  Serieel vs parallel
  Chipsets
  IRA
  DMA
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 8
Onderdelen
1. Processorsocket
2. Chipset (North Bridge) met actieve koeling
3. Chipset (South Bridge) met actieve koeling
4. DRAM-geheugen (channel 1)
5. DRAM-geheugen (channel 2)
6. Floppy disk connector
7. ATA100/ATA133 connector voor pATA-schijven
8. SATA connector (4 stuks) voor sATA-schijven
9. PCI (32 bit, 33 MHz)
10. PCI-express x16
11. PCI-express x1
12. 24 pins ATX-voeding
13. 8 pins ATX 12V voeding
14. Voeding voor zware grafische kaarten
15. CPU-voedingsregeling
16.Firewire controller
17. Audiochip
18. Netwerkchip
19. BIOS-chip
20. CMOS-batterij
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Het moederbord
Notes: Motherboard
----------------
-> Waarom moederbord -> “all female slots”

## Slide 9
Onderdelen en busarchitectuur
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Het moederbord
Notes: Kort geschetst, verder uitgelegd in volgende slides:
Processor: verwerking van instructies
Cache geheugen: super snel, tijdelijke opslag
Chipset: north en south bridge, verbinding tussen geheugen en pro + randapparatuur
Bios: systeem te bewaren via CMOS batterij
Bussen = Transport van gegevens.
North Bridge: = memory controller hub (CPU-> Ram & Graphics)
South Bridge: IO Controller hub (CPU -> Slots and cards)
Vroeger:
Systeembus (CPU en geheugen modules)
Later:
DIB (Dual independent bus) Vanaf Pentium PRO:
L2 cache is geïntegreerd
BSB (back side bus) is CPU -> L2 cache
FSB (Front side bus) is CPU -> North bridge
Voorbeeld: Snelheid van de processor opvoeren zonder last van de rest vh moederbord.
Opmerking:
BSB zelfde snelheid als de processor
Binnen één klokcycli 1,2,4 transfers
= Quad pumped (Megatransfers per second)
-> Quickpath vanaf core i

## Slide 10
  Het transport van de gegevens gebeurt via bussen.
  Opgebouwd uit een reeks parallel lopende koperen draden die de gegevens transporteren van en naar de registers, de rekeneenheid, het geheugen, de uitbreidingskaarten enz.
  Externe bussen = overdracht tussen een component op het moederbord en randapparatuur
  Interne bussen = transport van gegevens tussen twee componenten op het moederbord
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Bussen algemeen
Notes: Bussen algemeen
Bus= transport van data (elektrische verbinding)
(Technisch gezien, bus => protocol waar meerdere deelnemers op kunnen communiceren)
- Parallel (vele draden langs elkaar)
- Serieel (één baan, alle bits achter elkaar)
Interne bussen (Verschillende componenten op het moederbord)
Externe bussen (IO, tussen moederbord en extern component)
Elke bus kan opgedeeld worden in 3 functionele bussen:
- Databus
- Adresbus
- Controlebus
“Anders gezegd”
Wat zijn bussen? Gemeenschappelijke weg tussen verschillende onderdelen in de computer voor overdracht van gegevens • “Lijm” tussen de verschillende onderdelen.

## Slide 11
De busarchitectuur
  Adresbus: zorgt dat de gegevens van de correcte locatie opgehaald worden en terug weggeschreven worden;
  Databus: transporteert de gegevens over de databus;
  Controlebus: stuurt alle andere signalen.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Bussen algemeen

## Slide 12: Het transport van gegevens
  Databus: vervoert de te verwerken gegevens en de resultaten van de bewerkingen.
  Adresbus: transport van informatie over de plaats in het geheugen (het adres) waar de gegevens worden gehaald of gestockeerd.
  Controlebus: vervoert de synchronisatie- en controlesignalen die vereist zijn voor de werking van het systeem.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Bussen algemeen

## Slide 13
  Verbinding van de CPU met het geheugen.
  Trage bus (66 MHz).
  Niet meer relevant
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Systeembus
NIET MEER RELEVANT !!
Notes: Vroeger!! Niet meer van toepassing
Cache geheugen volledig geïntegreerd in de processor
Voordat dit geïntegreerd was  Communicatie over één bus, de systeem bus. (verzorgde de verbinding van CPU met geheugen modules)
Extra:
Systeembus • Ook gekend als local bus, FSB (front-side bus), processor bus • Verbinding tussen microprocessor en werkgeheugen • Indien aanwezig: gecontroleerd door de northbridge
• Shared bus (ISA, EISA, PCI, PCI-Express) • Verbonden met systeembus via bridge • Bridge behoort tot de chipset, zie later… • Gecontroleerd door de southbridge • Gedeeld door verschillende in- en uitvoerapparaten • Geluidskaart • Modem • Harde schijf

## Slide 14
Vanaf Pentium Pro
DIB: Dual Independent Bus
  Opsplitsing in twee onafhankelijke bussen.
  Front side bus (FSB) connecteert de CPU met het hoofdgeheugen en heeft de laagste snelheid (66, 100, 133, 166, 200, 266, 333, 400 MHz).
  Back side bus (BSB) verbindt de CPU en de geïntegreerde Level-2 cache. Snelheid is de volle processorfrequentie.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen DIB
Notes: VANAF pentium PRO is er DIB (DUAL INDEPENDENT BUS)
Voor de (nu geïntegreerde L2) beter te benaderen  OPSPLITSING
BSB -> Zelfde snelheid als de processor
FSB -> Lagere snelheid, MAAR meer transfers per cylus mogelijk. (=QUAD PUMPED)
Niet enkel snelheid is belangrijk, #bits vervoeren!!
Hz =(#klok/s) vs Transfer/s
et aantal bits dat een bus tegelijkertijd kan vervoeren. (breedte)
Bandbreedte = FSB (Mt/s * busbreedte) / 8 = Mbytes/s

## Slide 15
Vanaf Core I (Nehalem, Sandy Bridge en Haswell):
QuickPath
  Hypertransport bij AMD (Athlon64 X2, Opteron en Phenoms).
  Direct connect architecture: meervoudige seriële verbinding.
  Geheugencontroller geïntegreerd in CPU.
  Totale bandbreedte van 25,6 GiBps.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Quickpath
Notes: CORE I
OVERGESTAPT VAN DUAL BUS NAAR DIRECT CONNECT  Meervoudige seriële verbindingen
FSB WD Hypertransport (AMD) of quickpath (Intel)
Processor rechtstreeks met de IO hup.  Geïntegreerde geheugencontroller in processor!

## Slide 16
 Opvallende migratie van parallelle naar seriële communicatie.
  Parallelle apparaten zoals printers, scanners en externe opslagmedia worden aangesloten via USB (Universal Serial Bus) of FireWire en niet langer via parallelle poorten zoals LPT of SCSI.
  Bij IDE harde schijven volgt Serial-ATA P-ATA (parallel ATA)-op.
  De SCSI-standaard voor harde schijven is ook omgevormd naar serieel.
  De parallelle PCI is vervangen door de seriële PCI Express versie.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Serieel vs parallel
Notes: parallel vs serieel
Meerdere draden vs enkle draden (groter, duurder, moeilijker te produceren)
Half duplex vs full duplex
Veel elektromagnetisme vs weinig (hoe groter de frequentie hoe erger !!)
Veel warmte vs weinig warmte
Veel specificaties van draden vs weinig specificaties 
Moeilijke timing vs makkelijkere timing (ook effect van elektro magnetisme)

## Slide 17
Waarom serieel?
Elektromagnetische interferentie
  Opvangen van “noise”;
  Verontreiniging door overspraak (crosstalk);
  Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de kans.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Serieel vs parallel

## Slide 18
Timing bij ontvangst
  Problemen met timing: “propagation delay” (of signal skew);
  Ernstiger bij hogere bussnelheden.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Serieel vs parallel

## Slide 19
Full duplex
  Parallelle communicatie is half-duplex;
  Serieel transport is full-duplex;
  De parallelle datalijnen zijn de enige verbinding tussen verzender en ontvanger en moeten dus afwisselend gebruikt worden (half-duplex);
  Bij de seriële communicatie zijn er paren van datalijnen voorzien, een aparte lijn voor verzendende bits en een aparte voor ontvangende bits.
    => Full duplex
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Serieel vs parallel
Notes: Aan dezelfde bussnelheid geeft dit theoretisch voor seriële communicatie een dubbele bandbreedte.

## Slide 20
  Set van integrated peripheral controllers;
  Bepaalt in grote mate de ondersteuning van processor, RAM geheugen en I/O apparatuur;
  Voor zijn eigen processoren brengt Intel steeds een aangepaste chipset op de markt, maar naast Intel zijn ook VIA, SiS en Nvidia actief in de productie van chipsets voor Intel processoren.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Controllers - Chipsets
Notes: Chipset = 2 chips: northbridge en southbridge, in deze chipsets zitten dan de controllers
Bv. Peripheral controller, geheugencontroller, …
= INTEGRATED PERIPHERAL CONTROLLERS
CHIPSET bepaalt types processor, geheugen, IO, snelheid ….
2 chips -> North brigde en south brigde
NORTH = controle systeem en geheugen
uitgebreid met DMA (direct mem acces), Interrupt controle, timming and powermanagement
SOUTH = Externe apparatuur (bussen) USB, ATA, LAN, AUDIO, FIREWIRE, BIOS

## Slide 21
  Een chipset bepaalt ondersteuning van
    Processor type: ondersteuning van innovaties zoals hyperthreading, dual of quadcore, ….;
    Snelheid van de Front Side Bus;
    Hard disk controller: ATA, S-ATA, RAID, e-Sata, ...;
    Grafische kaart: AGP, AGPx2, AGPx4, AGPx8, AGP-Pro, PCI-X;
    Uitbreidingssloten: ISA, PCI, PCI-e, USB 2, IEEE 1394,...;
    On board componenten: vga, audio, lan, modem, …;
    RAM geheugen: RD-DRAM, SDRAM, DDR-sDRAM, dual channel DDR-sDRAM, …
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Controllers - Chipsets

## Slide 22
North bridge
  Systemcontroller:
    DMA controle;
    Interrupt controle;
    Timing;
    Power Management.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Controllers - Chipsets
Notes: DMA: het regelen va de direct memory access zorgt ervoor dat bepaalde apparaten rechtstreeks kunnen communiceren met het geheugen zonder hierbij de processor te belasten. Hierdoor blijft de processor vrij zodat andere instructies gelijktijdig kunnen uitgevoerd worden;
Interrupt controle: het toekennen van hardware interrupts aan apparaten en zo de prioriteit instellen van de apparaten;
Timing: : Regeling van de timing van microprocessor en geheugen

## Slide 23
North bridge
  Memory controller bepaalt welke type geheugen ondersteund wordt door het moederbord, waaronder:
    Type geheugen: DDR-SDRAM, DDR2, DDR3;
    Snelheid van het geheugen: 400 / 533 / 667 / 800 / 1066 / 1333 / 1600;
    Ondersteuning van de dual channel technologie;
    Ondersteuning van ECC (Error Correction Code).
  Bij de Core i, de AMD Athlon64 X2 en Opteron:
    Memory controller geïntegreerd in de processor
    PCI-express controller ook geïntegreerd.
    In de toekomst moederborden zonder chipset.
Computer systems – Busarchitectuu - Algemeen r Controllers - Chipsets

## Slide 24
South bridge
  Peripheral controller die de controle uitvoert op de aanwezige on-board componenten en de aangesloten uitbreidingskaarten en randapparatuur, waaronder:
    Toetsenbord controller;
    Floppy controller;
    Hard disk controller;
    I/O controller;
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Controllers - Chipsets

## Slide 25
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Controllers - Chipsets

## Slide 26
Interrupts requests
  In de computer gebruik gemaakt van hardware interrupts. Een I/O poort of apparaat vraagt de aandacht van de processor door het sturen van een interrupt request (IRQ).
  Processor ontvangt deze interrupt (1byte) aanvraag, beëindigt de instructie die hij aan het uitvoeren was en plaatst een aantal zaken op de stapel (stack). Hierna de correcte Interrupt Service Routine (ISR) uitgevoerd worden die de byte ontvangt van de poort en in een buffer plaatst.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Interrupts
Notes: Processor niet belasten: niet constant laten checken of een bepaald hardware element de processor nodig heeft. De hardware stuurt een interrupt request (IRQ) naar de processor. Deze gaat ISR uitvoeren
“Om ervoor te zorgen dat de processor niet constant all IO poorten moet afluisteren  Hardware interupt !!
IRQ -> STACK
OPM, niet alle interruptus zijn geassocieerd met IO apparatuur.

## Slide 27
Interrupts requests
  Niet alle interrupts zijn geassocieerd met I/O apparaten. Binnen de 8086 familie zijn er 256 interrupts voorzien. Hiervan zijn er slechts 15 hardware interrupts en 1 non-maskable interrupt (NMI). Alle interrupts zijn geplaatst in een Interrupt Vector Table (1024 bytes op adres 0000:0000). Aangezien alle ingangen 4 bytes lang zijn is er dus ruimte voor 256 interrupts.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen Interrupts

## Slide 28
Hardware interrupts
  Het afhandelen van hardware interrupts gebeurt door de Programmable Interrupt Controller (PIC);
  Twee PIC’s: één voor de IRQ's 0 tot 7 en een andere voor IRQ's 8 tot 15;
  Koppelen van beide PIC’s ter hoogte van IRQ2;
  De prioriteit van de IRQ’s 9 tot 15 is hoger dan die van de IRQ’s 3 tot 7 en binnen elke reeks is het laagste nummer prioritair op hogere nummers;
  Steeds meer apparaten, beperkt aantal beschikbare interrupts (oplossing PCI).
Computer systems – Busarchitectuur Interrupts

## Slide 29
Direct Memory Access
  Ontlasten van de centrale processor;
  Directe geheugentoegang aan apparaten toekennen;
  DMA-controller reserveert bepaalde blokken geheugen die vast in gebruik blijven voor de apparaten die DMA gebruiken;
  Eerst vier DMA-kanalen voorzien (0 tot 3), daarna bij de uitbreiding van de ISA-bus van 8 bit naar 16 bit een tweede controller toegevoegd (hogere kanalen 5, 6 en 7, enkel 16-bit kaarten);
  Kanaal 4 = brug tussen de 2 DMA-controllers.
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen DMA
Notes: DMA (Direct Memory Access) • Een bus kan DMA aanbieden • Grote hoeveelheden data naar geheugen of van geheugen (bv. laden van een filmpje) • Best processor niet belasten • DMA-chips laat toe dat apparaten rechtstreeks naar geheugen schrijven • Voorbeeld • Sound Blaster die op achtergrond muziek afspeelt • CPU stelt soundcard in • CPU stelt DMA in • DMA kan beginnen • Data van RAM naar kaart

## Slide 30
Direct memory access
Geheugen
databus
adresbus
data
CPU
DMA
controller
adressen
Computer systems – Busarchitectuur - Algemeen DMA

## Slide 31: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 32: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
  Oudere bussen
  PCI
  PCx
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 33
Zorgen voor communicatie tussen onderdelen op het moederbord
Voorzien van uitbreidingskaarten
Evolutie parallel naar serieel
Oudere bussen: ter info
  XT-bus
  ISA-bus
  EISA-bus
  VESA Local bus
  AGP
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
IO bussen en uitbreidingssloten

## Slide 34
De PCI-bus
  ‘Peripheral Components Interconnect’
  De PCI bus (versie 1.0):
    32 bits overdracht per cyclus;
    Klokfrequentie van 33 MHz (max. 128 MB/s).
  De PCI bus (versie 2.x):
    32 bits of 64 bits overdracht per cyclus;
    Snelheid van 66 MHz (max. 528 MB/s);
    De PCI-uitbreidingsslots zijn rechtstreeks met het geheugen verbonden zodat randapparaten automatisch geconfigureerd worden (Plug and Play). Deze slots zijn herkenbaar aan hun witte kleur.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI

## Slide 35
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI

## Slide 36
 | PCI-Bus 32 bit | PCI-Bus 64 bit | PCI-Bus 32 bit | PCI-Bus 64 bit
 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1
Bus | synchroon | synchroon | synchroon | synchroon
Frequentie in MHz | 33 MHz | 33 MHz | 66 MHz | 66 MHz
Databusbreedte (bits) | 32 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits
Adresbusbreedte (bits) | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits
Aantal devices | 10 | 10 | 10 | 10
Aantal slots | 4 | 4 | 4 | 4
max. burstlengte | onbegrensd | onbegrensd | onbegrensd | onbegrensd
 | Doorvoersnelheid bij 33 MHz |  | Doorvoersnelheid bij 66 MHz | 
Non-Burst-Read | 44 MB/s | 88 MB/s | 88 MB/s | 172 MB/s
Non-Burst-Write | 66 MB/s | 132 MB/s | 132 MB/s | 264 MB/s
Burst-Read | 106 MB/s | 211 MB/s | 211 MB/s | 423 MB/s
Burst-Write | 117 MB/s | 234 MB/s | 234 MB/s | 468 MB/s
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI

## Slide 37
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI

## Slide 38: Kenmerken van de PCI-bus
Multiplex Principe
  De 32 lijnen worden alternerend gebruikt voor adressen en data.
Interrupt Sharing
  Meerdere kaarten kunnen een interrupt delen. Volgens de PCI-specificatie heeft elk PCI-slot vier virtuele interrupts ter beschikking. Hiervan wordt telkens slechts één gebruikt. De andere interrupts worden dan door andere uitbreidingskaarten in gebruik genomen.
Uitbreidingskaartconfiguratie
  De PCI-Bios herkent elke uitbreidingskaart en zorgt zelfstandig voor de configuratie.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI

## Slide 39
De PCI-Express bus
  PCI-E is een 2-weg, seriële connectie die de gegevens in pakketjes vervoerd;
  Niet langer een enkelvoudige parallelle databus waardoor de data getransporteerd worden aan een vaste snelheid.
  Softwarematig compatibel met PCI 2.x.
  Hardwarematig niet compatibel met PCI 2.x.
  Vier types van connectoren: 1X (2.5Gb/s), 4x, 8x and 16x (4-5GB/s) connectoren.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus
Notes: Serieel!! Niet langer parallelle bus. Softwarematig compatibel met oudere versies, hardwarematig niet
types van connectoren: times 1, 4 , 8 , 16

## Slide 40
De PCI-Express bus
  Een samenstelling van seriële, point-to-point en individueel geklokte ‘banen’ die elk uit twee paar datalijnen bestaan (tweerichtingsverkeer).
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 41
PCI-Express X1, X4, X8, X16
  De X1 connectoren zijn bedoeld voor vervanging van de meest gangbare PCI uitbreidingskaarten, zoals bijvoorbeeld Gigabit Ethernetkaarten.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus
Notes: PCI Extended  Bouwt verder op de PCI standaard, komt tegemoet aan de vraag voor hogere bandbreedte door de frequentie te laten stijgen.

## Slide 42
PCI-Express X1, X4, X8, X16
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 43
PCI-Express X1, X4, X8, X16
  Het 164-pin X16 slot is bedoeld als plaatsvervanger van het AGP slot en levert een bruikbare bandbreedte van ongeveer 4GB/s, het dubbele van de 2.1GB/s bandbreedte van de 8x AGP specificatie. Wat formaat betreft komt de X16 specificatie vrijwel overeen met AGP, beide technologieën zijn echter hardwarematig niet-compatibel met elkaar.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 44
PCI-Express versie 2.0
  De frequentie is verdubbeld van 2.5 naar 5 GHz (serieel, dus gelijk aan 5Gbps). Dit geeft een bandbreedte van 500 MB/s voor 1x tot 8 GB/s voor 16x connectoren;
  Beter uitgerust voor Input/Output-virtualisatie;
  Energiezuiniger door de mogelijkheid om bepaalde lanes uit te schakelen bij idle-standen.
PCI-Express versie 3.0
  De frequentie is verhoogd naar 8 GHz;
  128b/130b encodering;
  Doorvoersnelheid van 8 Gbps of 1GBps per lijn.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 45
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 46
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus

## Slide 47
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen
PCI – Express bus
Notes: Nieuwste generatie videokaarten:
Nvidia Gforce GTX 1080 & ATI Radeon RX 480

## Slide 48: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 49: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
  USB
  IEEE 1394
  Thunderbold
  Parallel en serieel
Bussen voor opslagmedia

## Slide 50
    Eerste blok: PS2-poort en twee USB3-poorten
    Tweede blok: WLAN-antenne aansluiting en DVI-poort
    Derde blok: DisplayPort en HDMI
    Vierde blok: twee USB2-poorten en een e-SATA poort
    Vijfde blok: gigabit LAN-poort (RJ-45) en USB3-poorten
    Zesde blok: Tweekanaals audiopoort
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
Moederbord aansluitingen

## Slide 51
Computer is host
Max 5 meter
Hotpluggable/hotswappable
4 aders (5V -0V & Differntial data)
USB 3.x extra aanlsuitingen. (backword compatible)
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
USB (universal serial bus)
Versie | Snelheid | Naam | Uitkomst | Kleur | Opmerking
USB 1.0 | 1,5 Mbit/s | LowSpeed | 1996 | Wit | 
USB 1.1 | 12 Mbit/s | FullSpeed | 1998 | Wit | 
USB 2.0 | 480 Mbit/s | HighSpeed | 2000 | Zwart | 5V / 500mA
USB 3.0 | 4,8 Gbit/s | SuperSpeed | 2008 | Zwart(SS)/ blauw/geel | 5V / 900mA
USB 3.1 | 10 Gbit/s | SuperSpeed+ | 2013 | Niet vastgesteld | 5V / 2000mA
Notes: Opmerkingen:
- USB => heeft altijd een host nodig voor communicatie. (Is dit in technisch gesproken dan wel een bus?)
Hot swapable
Voorzien van externe 5V voeding
Beperking in lengte van de USB kabel. (omgekeerd evenredig met de snelheid)

## Slide 52
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
USB (universal serial bus)

## Slide 53
  USB 2.0 On-The-Go:
    Mobiele point-to-point verbindingsmogelijkheid;
    Apparaten zowel verzender (host) als ontvanger (randapparatuur): “dual role devices”.
  Certified Wireless USB:
    Speciaal voor draadloze markt en dus in concurrentie met Bluetooth en de Wireless Ethernet standaard;
    De werkingssnelheid wordt verwacht rond 480Mbps op 3 meter afstand en 110Mbps op 10 meter.
  PoweredUSB:
    Extra connector voor stroomvoorziening;
    Drie voltages: 5V (30 Watt), 12V (72W) en 24V (144W).
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
USB (universal serial bus)

## Slide 54
  Seriële, isochrone (real-time) hogesnelheidsbus;
    IEEE-1394: 100, 200, 400 Mbps.
    IEEE-1394b: 800, 1600 en 3200 Mbps.
  Veel sneller dan USB 1.1 en zelf bijna half zo snel als ATA133 voor interne opslagmedia;
  Voor externe apparaten (hot-pluggable) die ofwel hun voeding halen van de poort of zelf in hun voeding voorzien;
  Per bus kunnen er maximaal 63 apparaten aangesloten worden op een geschakelde ketting, op hun beurt kunnen nog eens 1023 bussen met elkaar geconnecteerd worden.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
IEEE-1394 (FireWire)
Notes: = iLink SONY

## Slide 55
IEEE-1394 (FireWire)
  Aansluiting met stroomvoorziening: 6-draads kabel (2 stroomdraden, 2 draden voor dataoverdracht en 2 draden voor het kloksignaal);
  Aansluiting zonder voeding: 4-draads kabel;
  Firewire kabels hebben een maximale lengte van 15 meter;
  Connectie door een IEEE-1394 interface in de vorm van een PCI adapter kaart of onboard;
  IEEE 1394 standaard: peer-to-peer standaard. Firewire apparaten kunnen dus rechtstreeks met elkaar interconnecteren.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
IEEE-1394 (FireWire)

## Slide 56
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
IEEE-1394 (FireWire)

## Slide 57
Thunderbolt
  Ontwikkeld door Intel;
  Toegepast door Apple in MacBook Pro in 2011;
  Combinatie van PCI Express en DisplayPort;
  Ontwikkeld voor glasvezelverbindingen, maar de koperverbinding laat toe om de vooropgestelde 10 Gbps te halen en is veel goedkoper. Later kan terug overgestapt worden naar glasvezel om 100 Gbps te halen.
  Connector is een Mini DisplayPort connector;
  Daisychain tussen zeven toestellen;
  Hoge bandbreedte van 10 Gbps in de twee richtingen is twee maal sneller dan USB 3.0.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
Thunderbolt

## Slide 58
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
Thunderbolt

## Slide 59
Parallelle poort (IEEE-1284)
  De parallelle poort werd voornamelijk gebruikt voor het aansluiten van een printer door middel van een 25 pins SUB-D connector.
  Vaak vervangen door USB
Seriële poort (RS-232C)
  RS-232 is een standaard voor seriële binaire datacommunicatie tussen computers en randapparatuur of tussen computers.
  Cisco
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
Parallel en serieel

## Slide 60
ExpressCard
  PC-kaart gebaseerd op de PCI-express technologie;
  Samenwerking tussen de PCMCIA en PCI groep.
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen extern
PC kaart

## Slide 61: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia

## Slide 62: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia
  IDE & ATA
  SATA
  SCSI (Skoezi)
  SAS

## Slide 63
IDE : Integrated Drive Electronics
ATA: Attachment Interface for disk drives
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen opslag
IDE & ATA

## Slide 64
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen opslag
SATA
Serial-ATA
  Seriële verbinding;
  7 aansluitingen, maar 4 signaalpinnen;
  0.25 volt (P-ATA is 5 volt);
  Harde schijven enkelvoudig verbonden.
  S-ATA 1 = 150 MBps
  S-ATA 2 = 300 MBps
  S-ATA 3 = 600 MBps
  eSATA (extern)

## Slide 65
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen opslag
SCSI
‘Small Computer System Interface’.
  Hogere snelheid dan IDE;
  Groot aantal apparaten;
  SCSI-bus afgesloten met terminators;
  SCSI-identifiers nodig;
Drie generaties
  SCSI-1
  SCSI-2
  SCSI-3

## Slide 66
Computer systems – Busarchitectuur – IO bussen opslag
SCSI - SAS
Serial Attached SCSI (SAS)
  Seriële versie: 3 GHz, dus bandbreedte 3 Gb/s;
  Geen terminatie nodig aangezien elk apparaat zijn eigen kabel heeft;
  “backward compatible“ met SATA, zodat SATA-schijven aan een SAS-controller kunnen gekoppeld worden, maar niet omgekeerd.
iSCSI
  Internet Small Computer System Interface;
  Gebruikt Ethernet connectors en kabels, en het IP-protocol.
  Binnen datacenters om alle opslag van servers te centraliseren in een SAN-omgeving.

## Slide 67: Computer systems – Architectuur Busarchitectuur
Bussen algemeen
IO bussen (intern & uitbreidingsloten)
IO bussen Extern
Bussen voor opslagmedia
Notes:   Het moederbord
  Bussen algemeen
  Systeem bus & DIB
  Serieel vs parallel
  Chipsets
  IRA
  DMA
  Oudere bussen
  PCI
  PCx
  USB
  IEEE 1394
  Thunderbold
  Parallel en serieel
  IDE & ATA
  SATA
  SCSI (Skoezi)
  SAS

## Slide 68: Computer systems – Architectuur
Computersystemen
Busarchitectuur van de computer
Architectuur van de microprocessor
Geheugen
Opslagmedia
Beeld
Randapparatuur

## Slide 69: Computer systems – Architectuur Microprocessor
De onderdelen van de microprocessor
  Buseenheid: verzorgt de communicatie met de bussen en genereert geheugen- en I/O-adressen;
  Instructie-eenheid: decodeert de gegevens, die door de businterface zijn opgehaald, als instructies, die vervolgens worden uitgevoerd;
  Adreseenheid: voert alle adresberekeningen intern en extern uit;
  Uitvoeringseenheid: voert de gedecodeerde instructies uit. Sommige instructies bevatten geheugenadressen. Deze instructies worden in de adreseenheid geplaatst voor verdere verwerking;

## Slide 70: Computer systems – Architectuur Microprocessor

## Slide 71: Computer systems – Architectuur Microprocessor
Onderdelen uitvoeringseenheid
  De rekenkundige- en logische eenheid (ALU)
    Arithmetic and Logic Unit: eigenlijk rekencircuit van de processor (twee data-inputs en één data-output);
  De besturingseenheid of Control Unit (CU)
    Verantwoordelijk voor de communicatie tussen de ALU en de andere componenten van het moederbord;
    Synchronisatie en de controle van het gehele systeem;
    Beschikt over een programcounter (instructieteller).
  De registers

## Slide 72
Stap 1: Instruction Fetch
  De inhoud van de program counter wordt op de adresbus geplaatst, via de controlebus wordt een leessignaal doorgegeven. De machinetaal instructie (adres is inhoud van instruction pointer) wordt dan over de databus naar de microprocessor getransporteerd.
  Deze instructie wordt tijdelijk in het instructieregister geplaatst. De program counter zal nu verhogen met het aantal bytes dat de ingelezen instructie bevat, zodat de volgende instructie nu wordt aangewezen.
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 73
INSTRUCTION
FETCH
Uitvoeringseenheid
Buseenheid
Besturing
eenheid
Uitvoering
Registers
Instructie register
Program counter
Stack pointer
Vlagregisters
OPERAND
FETCH
A
B
C
Verhogen
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 74
Stap 2: Instruction Decode
  De instructie wordt gedecodeerd zodat het juiste type instructie bepaald wordt. Indien het voor het uitvoeren van een instructie nodig is om data uit het geheugen te halen, dan wordt eerst bepaald op welk adres ze staan, ze worden daar opgehaald en in de registers geplaatst (operand fetch).
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 75
Stap 3: Instruction Execution
INSTRUCTION
FETCH
Uitvoeringseenheid
Buseenheid
Besturing
eenheid
Uitvoering
Registers
Instructie register
Program counter
Stack pointer
Vlagregisters
OPERAND
FETCH
A
B
C
Verhogen
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 76
Stap 4: Store
  Het (tussen)resultaat wordt opgeslagen en we keren terug naar stap 1 voor het uitvoeren van de eerstvolgende instructie (aangewezen door de verhoogde program counter).
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 77
CVE
B
A
B
A
A+B
Vlagregisters
Instructie register
Registers
ALU-invoerbussen
ALU-invoerregisters
ALU-uitvoerregisters
Computer systems – Architectuur Microprocessor – VON NEUMANN CYCLUS

## Slide 78
De registerset van de 8086 kent een opdeling vijf groepen 16-bit registers:
  4 algemene registers;
  4 wijzer- en indexregisters;
  4 segmentregisters;
  1 instruction pointer;
  1 vlagregister.
Computer systems – Architectuur Microprocessor – 8086

## Slide 79: De registerset van de 8086
Accumulator Algemene registers
Basis
Count
Data
Stack Pointer Wijzer- en indexregisters
Base Pointer
Destination Index
Source Index
Code Segment Segmentregisters
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
Instruction Pointer
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
SP
BP
DI
SI
CS
DS
SS
ES
IP
Computer systems – Architectuur Microprocessor – 8086

## Slide 80
Vlagregister
  Statusvlag
  Systeemvlag
  Controlevlag
Vlagregister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | Overloop | Richting | Interrupt enable | Trap | Teken | Zer o |  | Hulpcarry |  | Pariteit |  | Carry
Computer systems – Architectuur Microprocessor

## Slide 81
Computer systems – Architectuur Microprocessor - 8086
Accumulator Algemene registers
Basis
Count
Data
Stack Pointer Wijzer- en indexregisters
Base Pointer
Destination Index
Source Index
Code Segment Segmentregisters
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
Instruction Pointer
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
SP
BP
DI
SI
CS
DS
SS
ES
IP

## Slide 82: De registerset van de x86 (IA-32)
De 32-bit processoren van de x86 kent een opdeling vijf groepen 32-bit registers:
  4 algemene registers;
  4 wijzer- en indexregisters;
  6 segmentregisters;
  1 instruction pointer;
  1 vlagregister.
Computer systems – Architectuur Microprocessor - 8086

## Slide 83: De registerset van de x86 (IA-32)
Accumulator Algemene registers
Basis
Count
Data
Stack Pointer Wijzer- en indexregisters
Base Pointer
Destination Index
Source Index
Code Segment Segmentregisters
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
Extra Segment
Extra Segment
Instruction Pointer
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DH
DL
SP
BP
DI
SI
CS
DS
SS
ES
IP
EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
EDI
ESI
ECS
EDS
ESS
EES
EIP
FS
GS
EFS
EGS
Computer systems – Architectuur Microprocessor - 8086

## Slide 84: Registerset van de x86 (IA-32)
32 bit vlagregister
  Statusvlag
  Systeemvlag
  Controlevlag
Vlagregister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification (P5+) | Virtual interrupt pending (P5+) | Virtual interrupt flag (P5+) | Alignment check (80486+) | Virtual 86 mode (80386+) | Resume flag (80386+) |  |  |  |  | Overloop | Richting | Interrupt enable | Trap | Teken | Zero |  | Hulpcarry |  | Pariteit |  | Carry
Computer systems – Architectuur Microprocessor - 8086